## Slide 1
LFM
螺旋桨气动优化全栈系统
DNN 代理模型 + 四旋翼配平 + RL/进化优化 + QBlade 验证
47
代码文件
788
符号节点
1,292
依赖边
郭越 | 2026

## Slide 2
系统总览：四阶段流水线
从 QBlade 仿真到优化验证的完整闭环
1
QBlade 仿真
LLFVW 涡格法
多工况扫描
pkl 数据输出
SIMULATION
run_data_gen.py
→
2
DNN 代理模型
V1: MLP [64,128,64]
V2: MoE 混合专家
不确定度量化
train.py
moe_model.py
→
3
优化求解
CMA-ES 进化策略
PPO 强化学习
硬约束边界
cma_optimizer.py
train_ppo.py
→
4
配平验证
3 方程非线性配平
多初始值鲁棒求解
功率/航程评估
trim_solver.py
evaluate.py

## Slide 3
V1 vs V2 管线对比
两条完全独立的管线，无交叉依赖
V1 管线
模型: 单 MLP DNN [64, 128, 64]
目标: FM 品质因数最大化
配平: M_p_y 解析估算
优化: PPO + CMA-ES
影响: 19 符号 / 6 文件
config → data → train → adapter → trim → ppo_optimize
V2 管线 (毕业方案)
模型: LLFVW-MoE 混合专家
目标: min P_elec/V 单位距离能耗
配平: M_p_y 直接由 MoE 预测
优化: CMA-ES + 不确定度惩罚
影响: 15 符号 / 4 文件
run.py → data_loader → train_moe → cma → trim → eval

## Slide 4
模块架构与符号统计
模块 | 文件数 | 符号数 | 职责
根目录 | 11 | 234 | V1 管线：DNN 训练 / 配平 / 评估
optimization_v2/ | 15 | 199 | V2 管线（毕业方案）：MoE + CMA-ES
ppo_optimize/ | 6 | 102 | PPO / CMA-ES 优化器
Propeller_project-main/ | 8 | 165 | QBlade 仿真引擎（Linux submodule）
scripts/ | 2 | 40 | Linux 数据采集 wrapper
Chart: 
| 根目录 | optimization_v2 | ppo_optimize | Propeller | scripts
符号分布 | 234 | 199 | 102 | 165 | 40
符号节点分布
节点类型分布
Chart: 
| import | variable | function | method | class
数量 | 283 | 186 | 158 | 89 | 25

## Slide 5
核心类影响分析
CodeGraph impact 分析 — 修改核心类的波及范围
PropellerPredictor
V1
6
文件
19
符号
train.py
adapter.py
eval.py
sweep.py
run_trim.py
optimize_trim.py
MoEPredictor
V2
4
文件
15
符号
moe_model.py
train_moe.py
run.py
eval_ppo.py
SIMULATION
数据采集
2
文件
10
符号
simulation.py
run_data_gen.py

## Slide 6
技术栈与工具链
仿真引擎
QBlade CE 2.0.8.6
LLFVW 涡格法
Linux SIL 接口
ctypes DLL 桥接
深度学习
PyTorch 2.12
MLP / MoE 架构
BatchNorm + Dropout
异方差 NLL 损失
优化算法
CMA-ES (cma 4.4)
PPO (SB3 2.8)
Gymnasium 环境
硬约束边界系统
科学计算
NumPy / SciPy
scikit-learn
pandas / openpyxl
matplotlib 论文级
语言分布：Python 41 文件 | Objective-C 4 | C 2

## Slide 7
设计变量与优化目标
设计变量
8 个 B 样条控制点
4 个 chord 控制点 (弦长分布)
4 个 twist 控制点 (扭转角分布)
B-Spline 插值 → 22 截面几何
数据驱动边界 CP_BOUNDS_DATA
100 个训练几何 + 5% 边距
优化目标
V1: max FM = mg·V / P_total
品质因数最大化
V2: min P_elec / V
单位距离电气能耗最小化
约束条件:
• RPM ∈ [4000, 6500]
• ANGLE ∈ [82°, 88°]
• 配平收敛 + 不确定度惩罚

## Slide 8
Thank You
LFM 螺旋桨气动优化全栈系统
CodeGraph: 47 files · 788 nodes · 1,292 edges
郭越 | guoguoyue315@gmail.com | 2026