## Slide 1: LFM：基于深度代理模型与主动学习的螺旋桨气动优化全栈系统
LFM 项目组

## Slide 2: 1. 研究背景与目标
问题陈述

## Slide 3
电动无人机续航瓶颈：
单位距离能耗 取决于螺旋桨气动效率
传统设计依赖经验公式 + 单点 CFD
设计空间高维 (44 截面 chord/twist)
本文目标：
构建一套全栈闭环系统：
高保真仿真数据生成 (QBlade LLFVW)
不确定度感知代理模型 (MoE)
配平约束优化 (CMA-ES)
主动学习闭环

## Slide 4: 2. 系统总览
LFM 四阶段管线
[数据生成] → [代理模型] → [优化求解] → [验证迭代] QBlade DNN/MoE CMA-ES/PPO 主动学习 ↑ │ └──────────────── σ 触发 ─────────────────┘
阶段①：1000 几何 × 42 工况 = 42,000 样本
阶段②：V1 MLP → V2 Mixture-of-Experts (UQ)
阶段③：min s.t. 配平 + 几何约束
阶段④：QBlade 回验，高 σ 区域补样

## Slide 5: 3. 几何参数化
8 控制点 B 样条降维

## Slide 6
降维：44 维 → 8 维
degree=3 B 样条
4 chord CP + 4 twist CP
节点向量针对桨尖优化分辨率
Knot 向量：
chord:
twist:
优势：
几何光顺，可制造
设计空间显著降维
CMA-ES 可在 8 维高效搜索

## Slide 7: 4. 数据生成 (LHS + QBlade)
采样策略
LHS：scipy.stats.qmc.LatinHypercube, d=8, seed=42
范围：baseline ±30%
过滤：chord∈[2,50]mm, twist∈[5°,70°]
有效率：982/1000 + 1 baseline
QBlade LLFVW 仿真
参数 | 取值
求解器 | Lifting-Line Free Vortex Wake
步数 | 1200 步
尾迹长度 | ZONE1=2, ZONE2=4, ZONE3=6 (~12.5 圈)
数据窗 | 最后 120 步均值
工况数 | 6 RPM × 7 ANGLE = 42 / 几何

## Slide 8: 5. 多进程并行架构
隔离方案
问题：QBlade .so 有进程级全局状态，同进程多次实例化导致几何修改失效
解决方案：multiprocessing.fork + tmpfs 工作树
每 worker 进程： /tmp/lfm_w<pid>/ ├── code/ 深拷贝 ├── QBlade_data/ 深拷贝 (写入隔离) └── QBladeCE/ 软链接 (只读共享) os.chdir → 独立工作目录
性能基准
配置 | Workers × OMP | 总线程 | 单几何 (200步) | 单几何 (1200步)
A | 1 × 16 | 16 | 2046 s | ~12,276 s
D | 6 × 4 | 24 | ~340 s | ~2,040 s

## Slide 9
生产配置 D：1000 几何 ≈ 57 天 (壁钟)

## Slide 10: 6. 代理模型 V1：MLP DNN
架构
输入：47 维 = 3 工况 + 44 几何
网络：[64, 128, 64] MLP
激活：BatchNorm + ReLU
正则：Dropout (第 3 层后)
输出：4 维
V1 测试集表现
输出 | MAPE | 
 | 4.2% | 0.972
 | 4.8% | 0.965
 | 3.9% | 0.978
 | 32.1% | 0.41 (舍弃)

## Slide 11: 7. 代理模型 V2：Mixture-of-Experts
MoE 架构
x ──[SharedEncoder 47→64]──→ h │ ┌───────────┼───────────┐ ↓ ↓ ↓ Gating π Expert_1 Expert_K [μ, log σ] [μ, log σ] │ │ └───→ 混合 ←─┘
异方差预测
混合方差公式：
损失：异方差 NLL + 门控熵 + 专家均衡

## Slide 12: 8. 优化求解器
前飞配平约束
未知量 ，scipy.optimize.root 多初值收敛率 100%
CMA-ES 目标
归一化空间 ，popsize=16, maxiter=200

## Slide 13: 9. 数据驱动硬约束
外推风险
V1-V3 宽约束实验：
CMA-ES 收敛至 FM=1.004 (虚假最优)
22/22 几何 OOD
物理不可行
V4 解决方案
数据驱动约束 + 5% 边距：
收敛结果：FM=0.947, OOD=0/22

## Slide 14: 10. 主动学习闭环
触发机制
┌──────────────────────┐ │ CMA-ES 搜索 cp* │ └──────────┬───────────┘ │ MoE(cp*) → (μ, σ) │ σ > σ_max? ──Y─→ 候选采样 │ │ N ▼ │ 导出 CSV │ │ ▼ ▼ 接受最优解 QBlade 仿真 │ ▼ 新数据 → 重训 MoE

## Slide 15: 11. 关键性能指标
数据层：
1,000 几何
42 工况/几何
42,000 样本
1200 步仿真
计算层：
6 workers × 4 OMP
24 线程并行
~4.1 step/s (CPU)
模型层：
MAPE < 5% (主输出)
> 0.96
σ 不确定度量化
优化层：
FM: 0.852 → 0.947 (+11.1%)
OOD: 22/22 → 0/22
配平收敛率: 100%

## Slide 16: 12. 技术创新点
异方差 MoE 代理模型：同时输出预测均值与不确定度，支持主动学习
B 样条降维：44 → 8 维设计空间，保证几何光顺与可制造性
数据驱动硬约束：CP_BOUNDS_DATA 消除 DNN 外推虚假最优
多进程 QBlade 隔离：规避 .so 全局状态污染
前飞配平约束：以 min 替代纯 FM 最大化，符合实际续航任务

## Slide 17: 13. 局限与未来工作
当前局限
单风速 (Wind=10 m/s)
1000 几何生产耗时 ~57 天
MoE 需 100,000+ 样本验证扩展性
未来方向
多速度联合优化：V ∈ [6, 12] m/s
GPU 加速 QBlade：解决 .so OpenCL 死锁
物理增强 MoE：嵌入 momentum/blade-element 先验
多目标优化：续航 + 噪声 + 制造成本

## Slide 18: 14. 结论
贡献：
端到端可复现框架
MoE + UQ 代理模型
数据驱动硬约束
主动学习闭环
成果：
FM 提升 +11.1%
OOD 率 0/22
配平收敛率 100%
1000 几何数据集 (生产中)

## Slide 19
LFM 为电动无人机续航优化提供系统化方法论与工具链

## Slide 20: 致谢
QBlade 开源团队 | PyTorch | stable-baselines3 | scipy | CMA-ES 社区

## Slide 21: 参考文献
Marten, D. QBlade: HAWT/VAWT Simulation, 2020.
Lakshminarayanan, B. Deep Ensembles for UQ, NeurIPS 2017.
Hansen, N. CMA Evolution Strategy, arXiv:1604.00772.
Schulman, J. PPO Algorithms, arXiv:1707.06347.